## Slide 1: ELEPEE30
ER3A, ER3B

## Slide 2: Overzicht systeemmodel
Functional requirements model:
    Wat doet het systeem?
    Waarmee doet het systeem dat?
  Teken het data context diagram (DCD)
  Teken de onderliggende data flow diagrammen (DFD)
  Vul de data dictionary (DD)
  Stel de proces specificaties op (PSPEC)
  Onderscheid de control processen en control flows
  Stel de control specificaties op (CSPEC)
Architectural model:
    Hoe doet het systeem dat?
  Teken het architecture context diagram (ACD)
  Teken het architecture interconnect diagram (AID)

## Slide 3: Control
ELEPEE30

## Slide 4: Control geeft antwoord op:
Wanneer moet een systeem iets doen?
  Wanneer moeten de processen uitgevoerd/geactiveerd worden?
Onder welke voorwaarden?
In welke staat kan het systeem zich bevinden?

## Slide 5: Control is van belang bij:
Embedded systems
Real-time systems
Yourdon doet niet zo veel met control
  Zie hoofdstuk 9.4 en 13 en appendix G
Uitbreidingen van Yourdon speciaal voor Real Time:
  Hatley en Pirbhai
  Ward en Mellor

## Slide 6: Control flow
Gestippelde pijl
Wat zijn de kenmerken van een control flow?
  Het zorgt voor het starten of stoppen van processen.
    Deze flows zijn meestal impliciet en worden dan niet getekend.
  Het kan de staat van het systeem of van een van de terminators of subsystemen doorgeven of veranderen.
  Heeft altijd een binaire waarde (data flow heeft meestal een continue waarde).

## Slide 7: Flessenverwerker DCD
Welke flows zijn control flows?

## Slide 8: Flessenverwerker DCD (met control)

## Slide 9: Control proces
Geeft antwoord op de vraag: wanneer moet het systeem zijn processen uitvoeren?
Beheert de processen op één laag.
  Aanzetten
  Uitzetten
  Eenmalig uitvoeren
Elke laag heeft maximaal één control proces!

## Slide 10: Twee belangrijke afspraken
 Control processen gebruiken uitsluitend control flows als in- en output flows.  Data processen gebruiken data flows en control flows als in- en outputs inputs.
Waarom?

## Slide 11: Flessenverwerker DFD0
Welke flows zijn control flows?
Welke proces is een control proces?

## Slide 12: Flessenverwerker DFD0 (met control)

## Slide 13: Control specification CSPEC
Specificeert wat het control proces doet.
Twee verschillende manieren:
  Toestandsdiagram (STD = State-Transition Diagram) voor beschrijvingen met geheugen / toestand / state.
    Zie Yourdon hoofdstuk 13
  Waarheidstabel voor combinatorische beschrijvingen.

## Slide 14: STD (Yourdon H13)

## Slide 15: STD (Yourdon H13)

## Slide 16: Flessenverwerker DFD0 (met control)
Maak een CSPEC in de vorm van een STD

## Slide 17: Balancing (Yourdon H14)
Een model is gebalanceerd als:
  Alle onderdelen van het model logisch consistent zijn en
  het model compleet is.
Hoe zorg je dat CSPEC (STD of Waarheidstabel) gebalanceerd is met betreffende control proces?

## Slide 18: Relatie control proces in DFD en STD

## Slide 19: PvE
?
Model
PvE
Model = DCD + DFD0 + ({DFD…}) + DD + 2{PSPEC} + ({CSPEC})
PvE = 1{Requirement}

## Slide 20: Straks: Architectuur
Hoe?

## Slide 21: Overzicht systeemmodel
Functional requirements model:
    Wat doet het systeem?
    Waarmee doet het systeem dat?
  Teken het data context diagram (DCD)
  Teken de onderliggende data flow diagrammen (DFD)
  Vul de data dictionary (DD)
  Stel de proces specificaties op (PSPEC)
  Onderscheid de control processen en control flows
  Stel de control specificaties op (CSPEC)
Architectural model:
    Hoe doet het systeem dat?
  Teken het architecture context diagram (ACD)
  Teken het architecture interconnect diagram (AID)

## Slide 22: Deze les
?
Functioneel Model
PvE
Architectuur
Model
FM = DCD + DFD0 + ({DFD…}) + DD + 2{PSPEC} + ({CSPEC})
PvE = 1{Requirement}
AM = ACD + AID

## Slide 23: Architectural Model
ELEPEE30

## Slide 24: Architectuurmodel
Hoe gaat het systeem zijn functies uitvoeren?
Wat is de implementatie?
Welke subsystemen (modules or units) zijn er?
Hoe zijn deze met elkaar verbonden (interconnections)?
Hoe wordt de informatie, energie of materie door het systeem getransporteerd en verwerkt?
1 + 3 nieuwe elementen
  Module
  Interconnections (3 soorten)

## Slide 25: Module
Implementatiegericht subsysteem (unit).
Voert bepaalde process(es) uit, die gedefinieerd zijn in het functional requirements model.
Kunnen ook nieuwe processen uitvoeren die benodigd zijn voor de implementatie.
Voeding
PLC
Micro-processor Board
Kabouter

## Slide 26: Interconnection
Implementatiegerichte verbinding (channel) tussen twee modulen.
Verplaatst bepaalde flow(s) (informatie, energie, materie) die gedefinieerd zijn in het functional requirements model.
Het is mogelijk om verschillende soorten interconnections te onderscheiden
Ethernet
Transportband

## Slide 27: Interconnection (Hatley en Pirbhai)
Implementatiegerichte verbinding (channel) tussen twee modulen.
Verplaatst bepaalde flow(s) (informatie, energie, materie) die gedefinieerd zijn in het functional requirements model.
Electrical
Optical
Mechanical
Ethernet
TOSLINK
Transportband

## Slide 28: The interconnection (HR PelJH)
Implementatiegerichte verbinding (channel) tussen twee modulen.
Verplaatst bepaalde flow(s) (informatie, energie, materie) die gedefinieerd zijn in het functional requirements model.
Johan Peltenburg (oud-docent ELE) heeft deze notatie geïntroduceerd omdat hij dit eenvoudiger te tekenen vond in Visio.
Electrical
Electromagnetic
Mechanical

## Slide 29: Architecture Context Diagram (ACD)
Zelfde idee als Data Context Diagram
  Maar dan wel implementatiegericht.
Hoe stroomt de informatie/energie/materie van de omgeving naar het systeem (en vice versa)?
  Teken één module (het te bouwen systeem, de naam is een zelfstandig naamwoord).
  Neem de terminators over uit het DCD.
  Teken de interconnections.
  Geef aan welke flow(s) over welke interconnections loopt (lopen).

## Slide 30: DCD Flessenverwerker
Bedenk een mogelijk ACD voor dit systeem.

## Slide 31: ACD Flessenverwerker

## Slide 32: Architecture Interconnect Diagram (AID)
Subsystemen van het systeem worden hier getekend.
Zelfde idee als subprocessen van hoofdproces.
  Alleen nu wel implementatiegericht
Geef aan welke processen in welke module worden afgehandeld.
Teken alle interconnections tussen de modulen.
Geef aan welke flow(s) over welke interconnection loopt (lopen).

## Slide 33: Traceability
Heb je al je processen geïmplementeerd?
Maak een traceability matrix:
Controleer ook of je alle flows aan een interconnection hebt toegewezen.
Traceability matrix wordt ook in andere stappen gebruikt zoals bij opstellen van acceptance tests.
 | Module A | Module B | Module C
Proces 1 | X |  | 
Proces 2 |  | X | 
Proces 3 |  | X | X
Proces 4 |  |  | 

## Slide 34: Architecture Interconnect Diagram (AID)
Plaats alle processen die gedefinieerd zijn in het functional requirements model in de modules van het AID.
Laat zien dat alle processen verwerkt zijn.
Plaats de flows die gedefinieerd zijn in het functional requirements model in de interconnections van het AID.
Laat zien dat alle flows verwerkt zijn.
Voeg indien nodig implementatiespecifieke processen en flows toe.
Voeg indien nodig implementatiespecifieke modules en interconnections toe.

## Slide 35: Implementatiespecifieke processen en flows
Deze komen voort uit niet-functionele requirements.
  Performance eisen (b.v. timingseisen)
    Mogelijk gevolg  hardware accelerator in FPGA
  Onderhoudseisen
    Mogelijk gevolg  firmware op afstand aanpasbaar maken
  Veiligheidseisen
    Mogelijk gevolg  encryptie toepassen
  Betrouwbaarheidseisen
    Mogelijk gevolg  redundante modules met bijbehorende control
  Testbaarheidseisen
    Mogelijk gevolg  JTAG interconnection
  Wettelijke eisen
    Mogelijk gevolg  filters om aan EMC richtlijnen te voldoen
  …
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-functional_requirement

## Slide 36: DFD 0 Flessenverwerker
Bedenk een mogelijk AID voor het systeem “Flessenverwerker”.