## Slide 1: PEE30
ER3A, ER3B
muiko@hr.nl
boojc@hr.nl

## Slide 2: Power control

## Slide 3: Agenda
Wat willen we bereiken?
Wat kunnen we gebruiken en besturen?
Hoe kunnen we dat besturen?
Voorbeeld

## Slide 4: Agenda
Wat willen we bereiken?
Wat kunnen we gebruiken en besturen?
Hoe kunnen we dat besturen?
Voorbeeld

## Slide 5: Het doel
“Het regelen van vermogen”
System
Load
Controlled Power

## Slide 6: Het doel
“Het regelen van vermogen d.m.v. een DC/DC converter”
DC/DC
Load
Controlled Power

## Slide 7: Het doel
“Het regelen van vermogen d.m.v. een DC/DC converter met een variërende ingangsspanning”
DC/DC
Load
Controlled Power
Voltage Source
Varying voltage

## Slide 8: Agenda
Wat willen we bereiken?
Wat kunnen we gebruiken en besturen?
Hoe kunnen we dat besturen?
Voorbeeld

## Slide 9: Wat te gebruiken
Het vermogen P:
Welke waarde kunnen we besturen?
20 ohm
12 V

## Slide 10: Wat te gebruiken
“Het regelen van vermogen”
Het regelen van vermogen kan middels het besturen/regelen van stroom, spanning of de impedantie.

## Slide 11: Agenda
Wat willen we bereiken?
Wat kunnen we gebruiken en besturen?
Hoe kunnen we dat besturen?
Voorbeeld

## Slide 12: Implementatie
De DC/DC converter
Buck
Boost
Buck-Boost
Cuk
Flyback
Flyforward
Sepic
Etc.
Meest gebruikt

## Slide 13: Implementatie

## Slide 14: Implementatie
Uin | Iin | Uuit | Iuit | D
12 | 1 | 9.6 | 1.25 | 0.8
12 | 1 | 3 | 2 | 0.5
12 | 1 | 2.4 | 6 | 0.2
DC Motor
Buck converter zonder verliezen:

## Slide 15: Implementatie
DC Motor
Zonder verliezen:

## Slide 16: Implementatie
Een ideale DC/DC converter regelt de spanning:
DC Motor
Uin | Iin | Ri | Uuit | Iuit | RL
12 | 1.7 | 7.1 | 10 | 2 | 5
12 | 0.4 | 30 | 5 | 1 | 5
12 | 0.1 | 120 | 2 | 0.4 | 5

## Slide 17: Implementatie
“Het regelen van vermogen d.m.v. een DC/DC converter”
Door het regelen van de uitgangspanning verandert de ingangsimpedantie. Hiermee kan het vermogen geregeld worden. Dit kan geregeld worden d.m.v. de duty-cycle.

## Slide 18: Agenda
Wat willen we bereiken?
Wat kunnen we gebruiken en besturen?
Hoe kunnen we dat besturen?
Voorbeeld

## Slide 19: Voorbeeld
Buck:
Boost:
Buck-boost:
Note: S2 is een diode

## Slide 20: Voorbeeld
De ingang varieert van 2 tot 12 V
Een manier voor het regelen van het vermogen is het regelen van de ingangsimpedantie.

## Slide 21: Voorbeeld
De ingang varieert van 2 tot 12 V

## Slide 22: Voorbeeld
De ingang varieert van 2 tot 12 V
Nu moeten we de gewenste Rin bepalen

## Slide 23: Voorbeeld
De ingang varieert van 2 tot 12 V
We weten nu hoe we Rin kunnen berekenen en hoe we Rin kunnen bepalen vanuit de converter. Maar hoe besturen we nu Rin?

## Slide 24: Voorbeeld
De ingang varieert van 2 tot 12 V
Besturen van Rin met de D

## Slide 25: Conclusie
Bereken de gewenste Rin
Bepaal de D
Stuur DC/DC converter aan
Ui, Psetpoint
Rin’
D

## Slide 26: Tips!
Kies de RL weerstand verstandig
Het type DC/DC converter heeft invloed op de regeling en de weerstand die nodig is!
Simuleer voordat je componenten kiest!
Simuleer die regelaar!

## Slide 27: Vragen?